# ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΡΑΒΔΟΥ

Εάν ένα ομογενές σώμα παρουσιάζει άξονα συμμετρίας και χαρακτηρίζεται από ένα μήκος, η ροπή αδράνειάς του, όπως επιβάλλεται από τις μονάδες του μεγέθους δίνεται από τη σχέση:

πχ για τη σφαίρα γύρω από άξονα που περνάει από το κέντρο της α=2,5

για τον κύλινδρο γύρω από άξονα που περνάει από τον άξονα συμμετρίας του α=2

για την ράβδο από άξονα που περνάει γύρω από το ένα της άκρο α=3

Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσουμε το α στη περίπτωση της ράβδου, θεωρητικά και πειραματικά.

## ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ροπή αδράνειας μιας ράβδου γύρω από το ένα άκρο της δίνεται από τη σχέση  όπως αναγράφεται στο βιβλίο της Γ' Λυκείου. Μπορούμε άραγε χωρίς τη χρήση ολοκληρωμάτων να αποδείξουμε αυτή τη σχέση χρησιμοποιώντας απλώς τον ορισμό της ροπής αδράνειας;. Ας προσπαθήσουμε:

Αρχικά χωρίζουμε τη ράβδο σε πάρα πολλά έστω n ίσα τμήματα μήκους ΔL το καθένα και μάζας ΔM όπως στο σχήμα.

Σύμφωνα με τον ορισμό της ροπής αδράνειας θα έχουμε:

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση πρέπει να υπολογίσουμε το άθροισμα  1+22+32+…n2

Εδώ θα θυμηθώ τη μέθοδο που μας είχε διδάξει ένας καθηγητής μας στο σχολείο. Η μέθοδος αυτή έλεγε ότι αν θέλουμε να υπολογίσουμε ένα τέτοιο άθροισμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα  όπου το n  θα πρέπει να είναι ένα παραπάνω από τη δύναμη της σειράς. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα

Χρησιμοποιούμε την παραπάνω ταυτότητα θέτοντας το α από 1 έως n και προσθέτοντας έχουμε:

Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας την ταυτότητα    μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι    οπότε έχουμε:

Από την παραπάνω σχέση έχουμε:

άρα:

Αφού για n πολύ μεγάλο το ΔL πολύ μικρό. Οπότε α=3

## ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κρεμάμε μια ράβδο γύρω από ένα άκρο της  και την θέτουμε σε ταλάντωση. Η ράβδος θα ταλαντώνεται με περίοδο που δίνεται από τη σχέση:

Τη σχέση αυτή μπορούμε εύκολα να την αποδείξουμε χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες φυσικών μεγεθών μεταξύ της μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης. Αυτές οι αντιστοιχίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
| --- | --- |
| μετατόπιση | χ | γωνία | φ |
| δύναμη | F | ροπή | τ |
| μάζα | m | Ροπή αδράνειας | Ι |
| Σταθερά επαναναφοράς | Κ | Σταθερά επαναφοράς | Κ΄ |

Η σταθερά επαναφοράς για την μεταφορική κίνηση δίνεται από τη σχέση:

F =-Kx

Ενώ η σταθερά επαναφοράς για την περιστροφική κίνηση δίνεται από τη σχέση:

τ  =-Κ΄φ

Για να βρω την Κ΄  σχεδιάζω τη ράβδο σε μια τυχαία θέση. Η ροπή επαναφοράς είναι η ροπή του βάρους γύρω από το σημείο εξάρτησης. Άρα έχω

για πολύ μικρές γωνίες αιώρησης ημφ ( φ

οπότε    και                                                          (1)

Από τη σχέση που δίνει την περίοδο στην μεταφορική κίνηση  με τις αντιστοιχίες του πίνακα έχουμε: . (2)

Αντικαθιστώντας τη σχέση (1) στη (2) έχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα.

## ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Μήκος ράβδου :	L = 0,5 m

Μάζα ράβδου:	Μ = 310g

Περίοδος :	T=11,69/10s=1,169s

Από τη σχέση της περιόδου έχουμε:

Θεωρητική τιμή

### ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Αντικαθιστώντας την πειραματική τιμή του Ι , του Μ και L στη σχέση  προκύπτει απειρ=2,95

# Footnotes

Τη ράβδο τη λιμάραμε στο άκρο της με μια λίμα ώστε να μπορέσουμε να την εξαρτήσουμε από μια κλωστή.

Μετρήσαμε 10 περιόδους με ρολόι που διέθετε χρονόμετρο.

# Text boxes

ΔL

2ΔL

3ΔL

nΔL

Mg

x

L

Μουρούζης Παναγιώτης

Φυσικός Ρ/Η

Υπευθ.  Ε.Κ.Φ.Ε  Κέρκυρας