## ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟΥ

Πριν από λίγο καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα αλκοολόμετρο. Με τη πρώτη ματιά διαπίστωσα ότι η κλίμακα του αλκοολόμετρου ήταν πολύ περισσότερο μη γραμμική από ότι στα αντίστοιχα πυκνόμετρα που διέθετε το Ε.Κ.Φ.Ε.

Μέτρησα το ύψος της στήλης με έναν χάρακα με τους αντίστοιχους αλκοολικούς βαθμούς.

Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα

| ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | ΥΨΟΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ mm |
| --- | --- |
| 0 | 0,0 |
| 10 | 5,0 |
| 20 | 10,0 |
| 30 | 14,5 |
| 40 | 21,0 |
| 50 | 30,0 |
| 60 | 41,0 |
| 70 | 53,0 |
| 80 | 68,0 |
| 90 | 86,0 |
| 100 | 112,5 |

Η προσπάθειά μου ήταν να αναπαράγω τον παραπάνω πίνακα θεωρητικά. Άρχισα με την εξής σκέψη.

Για το διάλυμα νερού οινοπνεύματος δεν ισχύει η σχέση V1+V2=Vολ

Ο όγκος του διαλύματος είναι μικρότερος από τον όγκο των συστατικών του. Ποιο συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι όταν προσθέτουμε 100 όγκους νερού και 100 όγκους οινοπνεύματος προκύπτουν 193,4 όγκοι διαλύματος.

Άρα θα ισχύει μια σχέση της μορφής   c·(V1+V2)=Voλ  όπου c ένας συντελεστής που θα εξαρτάται από τους αλκοολικούς βαθμούς (άρα και από το λόγο V1/V2 ) και θα είναι μικρότερος από τη μονάδα. Αν οι αλκοολικοί βαθμοί είναι 0 τότε το c=1 αφού τότε το διάλυμά μας θα αποτελείται αποκλειστικά μόνο από νερό. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στους 1000 βαθμούς αφού τότε το διάλυμα θα αποτελείται αποκλειστικά από οινόπνευμα. Αν τώρα προσθέσω σε 50ml οινοπνεύματος 50ml νερό θα προκύψει όπως προαναφέραμε διάλυμα όγκου 96,67ml. Το διάλυμα αυτό θα είναι 51,720 αφού

Στα 96,67ml διαλύματος έχουμε 50ml οινοπνεύματος

Στα 100   ml διαλύματος πόσο οινόπνευμα έχουμε;

Αν την καμπύλη c=f(A) θέλουμε να την προσεγγίσουμε με μια δευτεροβάθμια συνάρτηση της μορφής   λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δηλαδή ότι για

Α=0	 	(	c = 1		( 	a3=1

A=100		(	c = 1		(	a2=-100a1

A=51,72	(	c = 0,9667	(	a1= 1,334x10-5   οπότε η ζητούμενη συνάρτηση θα είναι:

(1)

Η δεύτερη σκέψη ήταν ότι το αλκοολόμετρο λειτουργεί ουσιαστικά ως πυκνόμετρο. Σε κάθε θέση το βάρος είναι ίσο με την άνωση. Και επειδή το βάρος του είναι πάντα το ίδιο, η άνωση θα είναι σε κάθε περίπτωση η ίδια. Πήρα τη θέση που το αλκοολόμετρο είναι βυθισμένο μέσα σε νερό οπότε δείχνει 00 αλκοολικούς βαθμούς και μια τυχαία θέση που δείχνει Α0 αλκοολικούς βαθμούς. Όπως φαίνεται και από το σχήμα για τις δύο αυτές θέσεις θα έχουμε:

(2)

Η πυκνότητα του διαλύματος αλκοολικών βαθμών Α προκύπτει από τον εξής συλλογισμό

Έστω ότι παίρνουμε Α όγκους οινοπνεύματος και 100-Α όγκους νερού. Τότε έχουμε φτιάξει ένα διάλυμα Α0 αλκοολικών βαθμών το οποίο έχει mολ =800·Α+1000·(100-Α)

αφού η πυκνότητα του οινοπνεύματος είναι 800mg/l και του νερού είναι 1000mg/l και όγκο  c100

Άρα η πυκνότητα του διαλύματος θα είναι:

Συνδυάζοντας τις σχέσεις  (2) και (3) έχουμε:

(4)

Αντικαθιστώντας τη σχέση (1) στη σχέση (4) έχουμε:

Αυτή είναι και η ζητούμενη θεωρητική σχέση. Μετρήσαμε τον όγκο V0 =27000mm3      καθώς και τη διάμετρο διατομής του αλκοολόμετρου και τη βρήκαμε 9mm άρα το εμβαδόν διατομής θα είναι

οπότε ο λόγος V0/S=424mm

Με τη βοήθεια του EXCEL χαράξαμε τη θεωρητική καθώς και την πειραματική καμπύλη h=f(A)

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ταύτιση των πειραματικών δεδομένων με το θεωρητικό μας μοντέλο πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι είναι σωστό. Μπορούμε πλέον να πάμε και ανάποδα. Αν από ένα αλκοολόμετρο μετρήσουμε το h που αντιστοιχεί στους 50 πχ βαθμούς,  μπορούμε θεωρητικά να βρούμε το λόγο V0/S

Η προσαρμογή γίνεται ακόμη καλύτερη αν βάλουμε V0/S=412mm όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. Αυτό οφείλεται σε σφάλμα μέτρησης του όγκου V0.

Σημ:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους

- Δημήτρη Τσαούση

- Γιώργο Μπεκιαρίδη

- Μπάμπη Περακάκη

Που χωρίς την αρωγή τους δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή του παραπάνω άρθρου.

# Πάνος Μουρούζης

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

# Text boxes

0

0

h