ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ  OHM

( σε  αντιστάτη  )

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:

1.

2.

3.

4.

#### Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

- Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης  V-Ι  για έναν αντιστάστη

- Η σύγκριση των πειραματικών δεδομένων με τις θεωρητικές προβλέψεις.

- Η πειραματική επιβεβαίωση του νόμου του Ohm στον αντιστάτη.

#### Β.  ΟΡΓΑΝΑ  ΚΑΙ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Πηγή συνεχούς ρεύματος  ( 2 μπαταρίες ή τροφοδοτικό 0 – 12 V )

- Ένας αντιστάτης

- Δύο πολύμετρα

- Καλώδια σύνδεσης με κροκοδειλάκια

#### Γ.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Νόμος του Οhm :  η ένταση  I  του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης  V  στα άκρα του αγωγού :

Ο νόμος του Ohm δεν ισχύει για όλους τους αγωγούς, όπως για παράδειγμα δεν ισχύει για τον λαμπτήρα.

- Αντιστάτες  ονομάζονται οι αγωγοί για τους οποίους ισχύει ο νόμος του Ohm.

- Αντίσταση  R αγωγού  ονομάζεται το πηλίκο της τάσης  V, που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού προς την ένταση  Ι  του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.

#### Δ.  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Για αμπερόμετρο χρησιμοποιούμε ένα πολύμετρο :

Ο δρομέας  στα        200 mA  και οι ακροδέκτες  τον μαύρο στο COM –  και τον κόκκινο στο VΩmA

- Για βολτόμετρο χρησιμοποιούμε ένα πολύμετρο :

Ο δρομέας  στα        20V  και οι ακροδέκτες  τον μαύρο στο COM –  και τον κόκκινο στο VΩmA

- Για πηγή θα χρησιμοποιήσετε μία μπαταρία των 4,5V από την οποία έχει αφαιρεθεί το καπάκι και φαίνονται τα 3 στοιχεία που υπάρχουν μέσα.. Κάθε στοιχείο παρέχει περίπου 1,5V. Στην αρχή χρησιμοποιούμε το ένα στοιχείο, μετά τα δύο μαζί και τέλος και τα τρία.

- Για να πάρετε διαφορετικές τάσεις, θα συνδέσετε το ένα κροκοδειλάκι στη θέση (0) και το άλλο στη θέση (1) μετά στη θέση (2) και τέλος στη θέση (3).

- Για κάθε τάση σημειώνουμε την τιμή της τάσης και το αντίστοιχο ρεύμα συμπληρώνοντας έτσι τις δύο πρώτες στήλες του παρακάτω πίνακα.

Αφού πάρετε τις μετρήσεις υπολογίστε με ένα κομπιουτεράκι το πηλίκο της τάσης προς το ρεύμα και συμπληρώστε την τρίτη στήλη του πίνακα χωρίς δεκαδικά ψηφία. Μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη ότι το ρεύμα μετρήθηκε σε mA.Βρείτε το μέσο όρο της 3ης στήλης

Με τη βοήθεια του χρωματικού κώδικα βρείτε τη τιμή της αντίστασης

…………………………………

Να βρείτε την % διαφορά των δύο τιμών της αντίστασης

…………………………………………………………………………………………………………………

Το τελευταίο χρυσαφί χρώμα που έχει η αντίσταση δηλώνει ότι η τιμή της αντίστασης δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 5% από την τιμή που διαβάζουμε με τον χρωματικό κώδικα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις σας αυτό ισχύει για τον συγκεκριμένο αντιστάτη;

…………………………………

| Ένταση στον Αντιστάτη Ι (mΑ) | Τάση στον Αντιστάτη V (V) | Πηλίκο R=V/I (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Μέσος όρος: |  |

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα κάντε τη γραφική παράσταση της τάσης με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τι μορφή έχει η γραφική παράσταση; Τι είναι τα μεγέθη τάση και ένταση; Ο αντιστάτης που μελετήσατε υπακούει ή όχι στο νόμο του Ωμ;

# Text boxes

........./Μονάδες 8

50

40

30

20

10

5

4

........./Μονάδες 4

3

2

Βολτόμετρο

1

Ι(mA)

........./Μονάδες 8

V(V)

Αμπερόμετρο