ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

1.

2.

3.

4.

Σκοπός της άσκησης:

Είναι να μπορείτε να χειριστείτε το πολύμετρο, να μπορείτε να μετρήσετε μία αντίσταση ενός αντιστάτη  είτε άμεσα είτε έμμεσα και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρωματικό κώδικα.

Βήμα 1ο

Πραγματοποιείστε το παρακάτω κύκλωμα ώστε να μετράτε την τάση και το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R. Φροντίστε ώστε τόσο ο δρομέας όσο και τα βύσματα να βρίσκονται στις σωστές θέσεις στα δύο πολύμετρα.

Καλέστε τον καθηγητή σας ώστε να ελέγξει τη συνδεσμολογία

### Βήμα 2ο

Γράψτε την τάση που δείχνει το βολτόμετρο ……………………………….

### Γράψτε το ρεύμα που δείχνει το αμπερόμετρο ………………………………

### Από τον ορισμό της αντίστασης προσδιορίστε την αντίσταση του αγωγού. Γράψτε την τιμή της αντίστασης χωρίς δεκαδικά ψηφία

Έμμεση μέτρηση της αντίστασης του αντιστάτη …………………….………

Βήμα 3ο

Αποσυνδέστε τον αντιστάτη  από το κύκλωμα και μετρήστε τη τιμή της με τη βοήθεια ενός από τα πολύμετρα, αφού ρυθμίσετε σωστά το πολύμετρο ώστε να μετράει αντίσταση. Γράψτε την αντίσταση χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Άμεση μέτρηση της αντίστασης του αντιστάτη. …………………………….

Βήμα 4ο

Με τη χρήση του χρωματικού κώδικα προσδιορίστε την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη.

Βήμα 5ο

Προσδιορίστε την ακρίβεια του χρωματικού κώδικα ως αναφορά την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη.

### Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας-Φωτοβολταϊκά

Σκοπός:

Ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να ανακαλύψετε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ενός φωτοστοιχείου-πάνελ και να διερευνήσετε τις δυνατότητες που έχει αυτή η τεχνολογία στη λύση του ενεργειακού μας προβλήματος. Υπενθυμίζουμε  ότι ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R=V/I και ΙΣΧΥΣ  P=V.I

Υλικά και όργανα που σας δίνονται:

- φωτοστοιχείο

- λεντάκι -Led

- πολύμετρο

- χάρακας

- κομπιουτεράκι

- οδηγός λειτουργίας του πολύμετρου

Εργασίες:

  - Συνδέστε το λεντάκι με τη σωστή πολικότητα με το φωτοστοιχείο (το άκρο με την ετικέτα μαύρο συνδέστε το με το μαύρο καλώδιο). Θα δείτε το λεντάκι να ανάβει.

  - Διαβάζοντας τις οδηγίες για τη λειτουργία του πολύμετρου ( αν το  θεωρείτε απαραίτητο) τοποθετείστε σωστά το δρομέα και τους ακροδέκτες του οργάνου ώστε να μετρήσετε την τάση στα άκρα του Led. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή. Βγείτε έξω στον ήλιο (αν ο ήλιος μπαίνει στο εργαστήριο δεν χρειάζεται να βγείτε)  για να πάρετε τη μέτρηση της τάσης.

ΤΑΣΗ  			V =……………….

  - Μπείτε στη τάξη. Τοποθετείστε  σωστά το δρομέα και τους ακροδέκτες του οργάνου ώστε να μετρήσετε το ρεύμα που διαρρέει το Led και καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή. Βγείτε έξω στον ήλιο για να πάρετε τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος.

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    	Ι =…………………….

  - Μπείτε στην τάξη. Από τις δύο παραπάνω μετρήσεις υπολογίστε την αντίσταση που παρουσιάζει το λεντάκι.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ LED  		R = …………………..

  - Από τις παραπάνω μετρήσεις υπολογίστε την ισχύ που παράγει το φωτοστοιχείο με το συγκεκριμένο φωτισμό που δέχεται από τον ήλιο.

ΙΣΧΥΣ    			P = …………………

  - Μετρήστε τις διαστάσεις του φωτοστοιχείου σας και υπολογίστε το εμβαδόν του σε cm2

ΕΜΒΑΔΟΝ 		S = ………………….

  - Η ισχύς που παράγει ένα φωτοστοιχείο με δεδομένο φωτισμό είναι ανάλογη του εμβαδού του φωτοστοιχείου. Κάποια στιγμή οι ανάγκες ενός σπιτιού σε ενέργεια είναι 3KW. Αν για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του συγκεκριμένου σπιτιού χρησιμοποιούσαμε φωτοστοιχεία σαν και αυτά που έχετε μπροστά σας και ο φωτισμός ήταν ο ίδιος με αυτόν του πειράματος, πόσα τετραγωνικά μέτρα έπρεπε να είχαν τα φωτοστοιχεία-πάνελ για καλύψουν τις ανάγκες του συγκεκριμένου σπιτιού;……………………………………………