ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2009

Με Αρχή των χρόνων τη στιγμή της εκκίνησης του  Σ, θεωρούμε μία τυχαία στιγμή  t της κίνησης κατά την  οποία το σώμα Σ έχει μετατοπιστεί κατά x και έχει αποκτήσει ταχύτητα υ, ενώ το άκρο του οριζόντιου νήματος έχει μετακινηθεί κατά x΄.

Το x είναι ίσο με το τόξο που έχει διαγράψει κάθε περιφερειακό σημείο του μικρού κυλίνδρου άρα x = φR, ενώ αντίστοιχα το x΄ είναι ίσο με φ΄.2R

Αλλά φ = φ΄, διότι πρόκειται για στροφική κίνηση του στερεού Π,

άρα x΄= 2x

Εφαρμόζουμε τη Διατήρηση της ενέργειας  για όλο το σύστημα.

Η μέσω της δύναμης F μεταβιβαζόμενη ενέργεια είναι το έργο Fx΄και είναι ίσο με την αύξηση της ενέργειας του συστήματος « στερεό Π, νήματα, σώμα Σ»

F.2x = mgx + ½ mυ2 + ½ Ιω2 .

Εφόσον Ι = ΜR2 και  ωR = υ

Προκύπτει ότι την τυχαία στιγμή t –άρα και για κάθε στιγμή της κίνησης - ισχύει:

υ2 = 2( 2F – mg)/(m+M)x

H σχέση αυτή είναι μια συνάρτηση υ = f(x) . Εφόσον είναι της μορφής

υ2 = 2αx   μπορούμε να συμπεράνουμε

- ότι η ευθύγραμμη αυτή κίνηση χαρακτηρίζεται από σταθερή επιτάχυνση

- ότι η επιτάχυνση είναι ίση με: α = ( 2F – mg)/(m+M)

- και αντικαθιστώντας με τα δεδομένα  α = 1 m/s2.

Σημ: Ευχαριστώ πολύ το φίλο και συνάδελφο Ανδρέα Κασσέτα για την  κομψή επαναδιατύπωση της λύσης.

# Text boxes

x’

x